О Компании

В основе продукции Компании «Kouuci» лежат технологии лент горячего сваривания (склейки), бесшовных прикладных лент и специализированное оборудование бесшовного сваривания (склейки). Прикладная лента горячего склеивания является основой, горячее прессование является кистью, а оборудование бесшовного сваривания - это краска. Их идеальное сочетание является вершиной мира бесшовного сваривания.

Эта продукция широко используется в декорации водозащитных костюмов и специальной обработке одежды, палаток, водных лыж, медицинской ткани, головных уборов и обуви, кожи, сумок и чемоданов, автомобильных ковриков, архитектуре, отделке необработанных граней мебели, матрасов, париков, украшений и других областях. Основные рынки распространены в Европе, Америке, Азии и т.д. Девиз нашей Компании – инновация, качество и обслуживание.

Раскинувшись на территории в 45000 квадратных метров, Компания «Kouuci» разработала линию производства прикладной ленты/плёнки/полос, химический отдел, отдел проектирования испытательных образцов и научно-исследовательский отдел по проведению испытаний.  Для удовлетворения различных требований клиентов мы постоянно стремимся к балансу качества и количества путём внедрения международного современного производства и системы управления производством.

Содержание

Вступление............................................................................................................................2

Общая схема ....................................................................................................... 3

Инструкция по эксплуатации ....................................................................................................... 4

Часто задаваемые вопросы и решения ............................................................................ 5

Применение и функции ..................................................................................................... 6

A、Функции..................................................................................................................................................6

B、Техническое обслуживание ................................................................................................................................. 6

C、Условия установки.........................................................................................................................7

Отзывы и обратная связь................................................................................................8

1

Термопресс KCM-1030

Вступление

Поздравляем! Вы приобрели термопресс «Kouuci».

Сначала позвольте нам выразить Вам большую благодарность  за Вашу поддержку и доверие!  Мы постараемся служить Вам как можно лучше и дать Вам возможность достичь максимальных результатов, не затрачивая много усилий, с помощью превосходной производительности и первоклассного качества устройства «Kouuci».

Термопресс «Kouuci»: Современные технологии, безупречная производительность, первоклассный привод, с наилучшими экономичными выгодами и стабильностью.

Эта инструкция по эксплуатации предназначена для ознакомления с основной структурой нашего термопресса, его техническими характеристиками, настройками и связанными процедурами. В ней вы узнаете, как быстро овладеть эксплуатацией устройства, и как правильно проводить ежедневное обслуживание безопасно и с наилучшим индексом производительности устройства.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием. Если во время эксплуатации вы столкнётесь с какими-либо проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания или с ближайшим авторизованным центром продаж, и мы постараемся предоставить вам наилучшее обслуживание.

Эта инструкция по эксплуатации берёт за основу структуру этой серии устройств. По мере модернизации устройства, нужно будет внести необходимые корректировки.  Мы не будем рассылать дальнейшие уведомления. Пожалуйста, не используйте данные, схемы или разъяснения в этой инструкции в качестве юридического основания для нерационального запроса.

Ещё раз благодарим за поддержку, и примите наши пожелания предоставить вам ещё больше возможностей услуг.

Компания «Kouuci»

2 0 0 9 . 0 7

2

Термопресс KCM-1030

Общая схема

△ Выключатель питания

△ Пульт управления

△ Термопластина

△ Рабочая поверхность

△ Ручной выключатель

△ Выключатель питания

△ Регулятор времени

△ Переключатель нагревания

△ Остановка

△

Регулятор температуры

Выключатель питания:  Общее управление электропитанием.  Переключатель нагрева: Нагрев пластины. Кнопка остановки:  Отключение подачи электропитания.  Тепловой измерительный прибор:  Управление температурой термопластины.  Регулятор времени сварки:  Установка времени нагрева ткани (включая время нагрева пластины)

Технические характеристики

| Электропитание | Мощность | Постоянная температура нагрева | Временной интервал |
| --- | --- | --- | --- |
| 220В ±10% 50/60Гц | 8кВт | 0-280℃ | 0-10мин |

※	Инструкция по эксплуатации

①	Подключение питания;  ② Питание включено；③ Положите ткань на рабочую поверхность

④ Включите нагрев；⑤ Установите температуру；	 ⑦ Установите продолжительность варки；⑧ Нажмите ручной

выключатель, аппарат начнёт работу (термопластина приблизится-сварка-термопластина поднимется-окончание операции)

2.Положите декоративный аксессуар на рабочую поверхность (обратной стороной вверх)

См. рисунок	Накройте логотип плёнкой двойного размера

Установите температуру и время (5~8  секунд)

Снимите защитную бумагу

См. логотип с клеем

Положите логотип на одежду	Установите температуру и время

(5~8  секунд)

См. окончательный эффект

Примечание ：◇  1 . Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием

◇ 2 . Не прикасайтесь к термопластине во время нагрева

◇ 3 . Не лейте воду на аппарат в случае его повреждения

◇ 4 . Если нужна остановка, пожалуйста, нажмите «B r a k e» (остановка). Аппарат сразу же остановится; термопластина поднимется

4

Термопресс KCM-1030

Часто задаваемые вопросы и решения

◇ Термпопластина не поднимается

1、Проверьте работает ли плавкий предохранитель

2、Проверьте работает или нет подача воздуха

3、Проверьте работает ли электромагнитный клапан с гидроусилителем

4、Нужно отрегулировать лист балансировки термопластины

◇ Термопластина не нагревается

1、Проверьте на пригодность плавкий предохранитель нагревания

2、Проверьте работает ли нагревательный элемент

3、Проверьте хорошо ли подсоединён штекер рабочей поверхности

4、Проверьте электрический ток полупроводникового реле

5、Проверьте выход теплового измерительного прибора

◇ Тепловой измерительный прибор

1、Если термометр показывает 1--, то вход датчика выходит за пределы допустимых значений или датчик закоротило.

2、Если имеется большое отклонение температуры или число мигает, то напряжение слишком маленькое.

◇ Нельзя установить время варки

1、Реле времени неисправно

2、Замените основание реле

Термопресс  KCM-103

Применение и функции

A、Функции

Этот аппарат широко используется в горячем склеивании (сваривании) ленты/плёнки/логотипов, включая одежду для активного отдыха, джинсовую одежду, дождевики, водонепроницаемую ткань, молнии, логотипы, плёнку на термоклее, бесшовные карманы, воротники, рукава и спальники, стельки и другие водонепроницаемые или декоративные материалы.   Короткое время варки, ткань не подгорает.

Подача воздуха

Этому аппарату необходимо нагнетание воздуха, поэтому нужен компрессор мощностью 2 л.с. (1500 Вт).

Установка компрессора и настройка давления воздуха

Настройте давление воздуха.   Точное значение давления воздуха можно увидеть на воздушном манометре. Давление воздуха в этом аппарате находится в пределах 4-6 кг.

Функции

◇ Авторегулировка нагрева, автоподстройка температуры.

◇ Цельная термопластина с равномерной температурой нагрева.

◇ Тефлоновое покрытие термопластины не прилипает к ткани и сохраняет хороший вид ткани.

◇ Плавающая верхняя форма, не нужно корректировать наклон термопластины.

◇ Нижняя форма быстро передаёт высокую температуру на листовой кремний.

◇ Защита от перегрузки по току   и защита безопасным расстоянием от термопластины   гарантируют безопасность оператора.

B、Техническое обслуживание

◇ Двигатель должен постоянно находиться в чистом состоянии.   Необходима ежемесячная чистка с помощью воздуха высокого давления.

◇ Вода от сжатого воздуха попадает в фильтрующую ёмкость.  Вылейте эту воду перед использованием двигателя. Если смазка находится ниже линии отметки,  то, пожалуйста, добавьте специальную, неразъедающую смазку

◇ Раскрывающееся откатное горизонтальное маскировочное покрытие необходимо наносить ежемесячно вместе со смазкой.

◇ Не снимайте штепсельный соединитель рабочей поверхности в случае неправильного подключения.

◇ Поддерживайте чистоту и аккуратность контактов.

◇ Поддерживайте чистоту аппарата.

6

C、Условия установки

Место установки

◇ Храните аппарат в прохладных условиях, избегая прямого попадания солнечных лучей.

◇ Аппарат должен находиться в сухом и чистом месте во избежание попадания пыли и влаги, что может вызвать повреждение или утечку тока.

◇ Во время работы аппарата выделяется много тепла, поэтому храните его в хорошо проветриваемом месте. Если аппарат стоит возле стены, убедитесь, что между аппаратом и стеной соблюдено расстояние 12,7 см.

Электропитание

◇ Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц, 2 фазы

◇ Входящий ток  9.6  кВА,   и подключите  30 A, 2-фазное электропитание.

◇ Необходимо подключить к аппарату проводу заземления во избежание пробоев тока.

Отзывы и обратная связь

| ФИО |  | Модель |  | Номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата покупки | Д/М/Г | Дата использования | Д/М/Г | Продавец |  |
| Конструкция продукта, производительность, использование: |  |
| Качество продукции: |  |
| Детали и необходимые аксессуары: |  |
| Проблемы использования во время процесса практического использования: |  |
| Упаковка и транспортировка: |  |
| Что необходимо усовершенствовать: |  |

Имя пользователя:

Подробный адрес: Телефон:

Факс: Контакт:

Мы ожидаем, что Вы сможете отправить эту таблицу в компанию «Kouuci», г. Шанхай.

# Text boxes

ТЕРМОПРЕСС